ИНСТРУКЦИЯ

по программированию речевых сообщений в блоки

речевого оповещения торговой марки АРИЯ

- Скачайте и установите программу PComm Terminal Emulator расположенную по адресу:

http://www.moxa.com/support/DownloadFile.aspx?type=support&id=167

- Скачайте и установите драйвер  VCP Driver Kit  для программатора.

Последнюю версию драйвера можно найти по адресу: http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx

- В случае проблем с установкой программного обеспечения обратитесь к системному администратору.

- Подключите программатор к компьютеру.

Если все сделано правильно – программатор отобразиться в диспетчере устройств:

Обратите внимание и запомните номер порта, указанного в скобках (на рисунке это COM6).

Примечание. Номер порта на Вашем компьютере может отличаться от приведенного на рисунке.

- Запустите установленную ранее программу PComm Terminal Emulator:

При первом запуске на экране появится:

- Подключитесь к программатору - откройте вкладку «Port Manager», выберите команду

«Open».

7.	Установите параметры в соответствии с ниже приведенным рисунком.

Примечание. Номер порта должен совпадать со значением, которое отобразилось при подключении программатора (см. п.3).

Нажмите кнопку «ОК». На экране появится:

Это значит все настроено верно.

8.      Подключите программатор к блоку речевого оповещения серии АРИЯ.

Внимание! Программатор необходимо подключать к разъёму для программирования ключом (белая полоса с боку разъёма) в сторону контакта CTS.

9.	Подключите блок речевого оповещения к источнику питания. В окне появится наименование изделия и версия его прошивки.

10.	Выберите с диска два речевых сообщения общей продолжительностью не более 100 секунд. Для использования сообщений взятых из других источников необходимо прислать их на завод-изготовитель для конвертирования в нужный формат.

11.    Удалите речевые сообщения записанные заводом-изготовителем. Для этого в диалоговом окне   введите с клавиатуры команду «erase» и нажмите клавишу «enter». Если допустили опечатку, то начните вводить команду «erase»  заново.

Процедура может занять до 30 секунд. По завершении операции в диалоговом окне появится сообщение «Erase complite».

12.   Прежде чем приступить к записи, определите какое из записываемых речевых сообщений будет  иметь максимальный приоритет. В блоках речевого оповещения торговой марки АРИЯ максимальный приоритет имеет речевое сообщение № 2.

13.   Для записи первого речевого сообщения в диалоговом окне введите с клавиатуры команду «write1» и нажмите клавишу «enter». Затем откройте вкладку «Port Manager» и выберите команду «File Transfer».

В появившемся окне выберите протокол «ACSII» и направление «Transmit» и нажмите «OK».

Появиться стандартное окно выбора файла, в котором вам нужно указать интересующий вас файл сообщения и нажать кнопку «открыть». После чего появиться окно процесса записи сообщения.

По завершении операции в диалоговом окне появится сообщение «Download complite».

14.    Для записи второго сообщения повторите п.12 используя команду «write2».

15.     Если все сделано правильно, в конце окно терминала должно выглядеть так:

16.	Проверьте качество записи (подключите речевой оповещатель и запустите сообщения).