| ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ РЕЧЕВЫЕ |
| --- |
|  | АРИЯ-ПС-3, АРИЯ-ПС-5, АРИЯ-ПС-10 ТУ 4372-021-49518441-10 |  |

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные речевые АРИЯ-ПС-3, АРИЯ-ПС-5, АРИЯ-ПС-10  (далее – «изделия») предназначены для воспроизведения сообщений о возникновении опасности (пожар, взрыв, утечка газа и т.д.), инструкций по эвакуации, речевой информации и фоновой музыки в системах оповещения и громкоговорящей связи.

2. Технические характеристики

| Модификация | АРИЯ-ПС-3 | АРИЯ-ПС-5 | АРИЯ-ПС-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность, Вт | 3 | 5 | 10 |
| Чувствительность (1Вт/1м), дБ | 87 |
| Частотный диапазон, Гц, не уже | 120-16000 |
| Входное сопротивление, Ом | 8 |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Степень защиты оболочки, IP | 31 |
| Габаритные размеры, мм | 160х268х80 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Условия эксплуатации: |
| диапазон рабочих температур, ºС | −10…+55 |
| относительная влажность воздуха при +40 ºС, %, не более | 93 |

3. Подготовка к работе

3.1.	Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2.	Изделия устанавливаются на ровной поверхности.

3.3.	Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).

3.4.	По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1.	Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

Рис.1. Схема подключения.

4.2.	Изделия  допускается  хранить  в  помещениях  при  температуре  от -10  до +55 ºС и относительной влажности до 93 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

4.3.	Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4.	Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5.	Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6.	Комплект поставки

изделие, шт. 	1

паспорт, шт. 	1

упаковка, шт. 	1

монтажный комплект, шт. 	1

7.	Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АZ	Дата приемки	Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Электротехника и Автоматика», Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com, www.luch-s.com, e-mail: info@omelta.com

АРИЯ-ПС

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

АРИЯ-ПС-3,

АРИЯ-ПС-5,

АРИЯ-ПС-10

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ

РЕЧЕВЫЕ

ПАСПОРТ