| ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ |
| --- |
|  | АРИЯ-ТС-5П К ТУ 4372-015-49518441-15 |  |

1. Назначение

Оповещатель  охранно-пожарный  речевой  АРИЯ-ТС-5П К  (далее – «изделие») предназначен для воспроизведения сообщений о возникновении опасности (пожар, взрыв, утечка газа и т.д.), инструкций по эвакуации, речевой информации и фоновой музыки в системах оповещения и громкоговорящей связи.

2. Технические характеристики

Таблица 1.

| Номинальное входное напряжение переменного тока, В | 30/70/100 |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, Вт | 5 5 10 |
| Чувствительность (1Вт/1м), дБ | 87 |
| Частотный диапазон, Гц, не уже | 120-16000 |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Степень защиты оболочки, IP | 31 |
| Габаритные размеры, мм | 200х200х170 |
| Масса, кг, не более | 0,7 |
| Условия эксплуатации: |
| диапазон рабочих температур, ºС | −10…+55 |
| относительная влажность воздуха при +40 ºС, %, не более | 93 |

3. Подготовка к работе

3.1.	Монтаж изделия должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2.	Подключение изделия должно выполняться в соответствии со схемой, приведенной на рис.1 с учетом подаваемого входного напряжения и требуемой мощности, указанных в таблице 2.

3.3.	По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

Рис.1. Схема подключения.

Таблица 2.

| Подключение к контактам | Входное напряжение, В | Мощность, Вт |
| --- | --- | --- |
| 1 и 2 | 30 | 5 |
| 1 и 3 | 30 | 3 |
| 2 и 4 | 30 | 1 |
| 2 и 4 | 70 | 5 |
| 1 и 4 | 70 | 2,5 |
| 1 и 5 | 70 | 1,5 |
| 1 и 6 | 70 | 0,5 |
| 1 и 4 | 100 | 5 |
| 1 и 5 | 100 | 3 |
| 1 и 6 | 100 | 1 |

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1.	Изделие транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2.	Изделие  допускается  хранить  в  помещениях  при  температуре  от  -10 до +55 ºС и относительной влажности до 93 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

4.3.	Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4.	Изделие не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5.	Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6.	Комплект поставки

изделие, шт. 	1

паспорт, шт. 	1

упаковка, шт. 	1

монтажный комплект, шт. 	1

7.	Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА	Дата приемки	Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Электротехника и Автоматика», Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com, www.luch-s.com, e-mail: info@omelta.com

АРИЯ-ТС

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

АРИЯ-ТС-5П К

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

РЕЧЕВОЙ

ПАСПОРТ